## Slide 1
IoT
Internet de las Cosas · Universidad de La Sabana · 2026
Carro RC IoT
ESP32 · MQTT · Android
Vehículo a escala controlado remotamente desde una app Android,
con telemetría de velocidad (RPM) en tiempo real vía broker MQTT
seguro desplegado en AWS EC2.
Juan Felipe Cárdenas González
Juan Felipe López Moncada
Samuel Guerrero Arcos
ESP32
Android
AWS EC2

## Slide 2
Visión General
Problema
Dificultad para el monitoreo y control remoto de variables críticas (velocidad y dirección) en prototipos de robótica móvil de bajo costo.
Usuarios objetivo
Estudiantes de Ingeniería Informática y desarrolladores de sistemas embebidos que trabajan con prototipos de IoT.
Solución
Vehículo ESP32 controlado desde app Android (Jetpack Compose), reportando RPM en tiempo real via broker MQTT con TLS en AWS EC2.

## Slide 3
Arquitectura del Sistema
App Android
Jetpack Compose
UI Control Center
MqttManager TLS
AWS EC2 Cloud
Broker Mosquitto
Puerto 8883
Encriptación TLS
Prototipo Embebido
ESP32 + Periféricos
WiFiClientSecure
L298N · HC-020K
MQTTS TLS
MQTTS TLS
Publica comandos 2B
Publica comandos 2B
→
Broker enruta msgs
Broker enruta msgs
→
ESP32 aplica motores
ESP32 aplica motores
→
RPM publicadas 250ms
RPM publicadas 250ms
⚡ Endpoint adicional: GET /status — Healthcheck HTTP local independiente del broker MQTT, responde aunque MQTT falle.

## Slide 4
Tópicos MQTT & Payloads
Tópico
Publica
Suscribe
QoS
Payload
carro/control
App Android
ESP32
0
2 bytes: dirección + velocidad PWM
carro/telemetria
ESP32
App Android
1
2 bytes: RPM_HIGH | RPM_LOW
carro/status
ESP32
App Android
0
JSON: status, uptime_s, rpm, rssi
carro/control — Formato Payload
Byte 0 — Dirección:
0x46 ('F') Adelante | 0x42 ('B') Atrás
0x4C ('L') Izquierda | 0x52 ('R') Derecha | 0x53 ('S') Stop
Byte 1 — Velocidad PWM:
0x00–0xFF (0–255)
Ejemplo: [0x46, 0x80] = Adelante a 128/255
carro/telemetria — Formato Payload
Byte 0: RPM_HIGH (más significativo)
Byte 1: RPM_LOW (menos significativo)
RPM = (Byte0 << 8) | Byte1
Ejemplo: [0x01, 0xF4] = 500 RPM
Frecuencia de publicación: cada 250 ms

## Slide 5
Hardware & Esquemático
Componente
Cant
Costo COP
Función
ESP32 DevKit V1
1
$35.000
Microcontrolador, WiFi, lógica
Puente H L298N
1
$18.000
Driver motores DC (2A/canal)
Kit chasis + motores
1
$40.000
Estructura mecánica del vehículo
Sensor HC-020K
1
$8.000
Disco ranurado + fototransistor RPM
Pilas AA × 4
4
$20.000
Alimentación motores (~6V)
TOTAL
$121.000
Pinout ESP32
ENA (Motor A)
GPIO 25
PWM motor izq.
IN1 / IN2
GPIO 26/27
Dirección motor izq.
ENB (Motor B)
GPIO 33
PWM motor der.
IN3 / IN4
GPIO 12/14
Dirección motor der.
Sensor RPM OUT
GPIO 34
Pulsos digitales ISR
💰 Costo total del prototipo: $121.000 COP — solución de bajo costo accesible para estudiantes

## Slide 6
Watchdog de Seguridad & TLS
Inicio loop()
ESP32
¿Llego
mensaje MQTT?
Actualizar motores
+ Reiniciar timer
¿millis - t_ult
> 1500 ms?
WATCHDOG:
Frenado de emergencia
Fin ciclo
Sí
Sí
No
Seguridad TLS / MQTTS
🔐 Certificado TLS autofirmado
CA propia distribuida a ESP32 y app Android. Puerto 8883 exclusivo para MQTTS.
🔑 WiFiClientSecure (ESP32)
setCACert() carga el certificado en memoria flash para autenticar el broker.
📱 HiveMQ Client (Android)
Librería v1.3.3 con soporte TLS nativo; usa SSLSocketFactory configurado con la CA.
🛡️ Sin autenticación HTTP
El endpoint GET /status en red local no requiere credenciales — limitación conocida.

## Slide 7
Librerías Utilizadas
ESP32 / Arduino IDE
WiFi.h
Built-in
Conexión red WiFi
WiFiClientSecure.h
Built-in
Cliente TCP con TLS/SSL
PubSubClient
2.8.0
Cliente MQTT
WebServer.h
Built-in
Servidor HTTP endpoint /status
time.h
C std
Sincronización NTP
Android / Kotlin (Gradle)
HiveMQ MQTT Client
1.3.3
MQTT con TLS nativo
Jetpack Compose BOM
2024.12.01
UI declarativa
material3
BOM
Material Design 3
lifecycle-viewmodel
2.8.7
ViewModel + Compose
lifecycle-runtime
2.8.7
collectAsStateWithLifecycle
accompanist-permissions
0.36.0
Permisos en runtime
activity-compose
1.9.3
Activity con Compose

## Slide 8
Limitaciones & Mejoras Futuras
⚠ Limitaciones
Ruido HC-020K: varianza ±300 RPM por vibración + bouncing eléctrico
Un solo usuario simultáneo (watchdog conflicto con múltiples clientes)
IP dinámica del ESP32 (puede cambiar entre reinicios)
Sin persistencia de telemetría (datos perdidos si app está cerrada)
Certificado TLS autofirmado (distribución manual de ca.crt)
Sin autenticación en GET /status (cualquier device en red local)
Autonomía ~30–60 min con 4 pilas AA a plena carga
✨ Mejoras Futuras
Filtro media móvil en RPM (mayor impacto, menor esfuerzo)
Condensador 100nF anti-rebote por hardware en sensor
InfluxDB / TimescaleDB para historial de telemetría
Dashboard Grafana / Node-RED vía broker MQTT
Certificado Let's Encrypt (eliminar distribución manual)
Joystick virtual analógico (dirección + velocidad simultánea)
OTA (ArduinoOTA) para updates sin cable USB

## Slide 9
Conclusiones
✅ Objetivo alcanzado
Prototipo funcional de vehículo IoT con control remoto y telemetría en tiempo real sobre infraestructura cloud real (AWS EC2).
🔒 Seguridad implementada
Comunicación cifrada end-to-end con TLS en broker Mosquitto, replicando prácticas de producción en un contexto académico.
📊 Telemetría observable
RPM medidas y transmitidas cada 250 ms permiten monitorear el comportamiento del vehículo desde cualquier ubicación con internet.
🛡️ Robustez ante fallos
El watchdog de 1.5 s garantiza frenado de emergencia automático ante pérdida de señal, evitando comportamiento indefinido.
📚 Aprendizaje integral
El proyecto integra firmware embebido, desarrollo Android, infraestructura cloud y protocolos IoT en una sola solución cohesionada.

## Slide 10
¡Gracias!
Carro RC IoT — ESP32 + MQTT + Android
Internet de las Cosas · Universidad de La Sabana · 2026
Juan Felipe Cárdenas González
Estudiante de Ingeniería
Juan Felipe López Moncada
Estudiante de Ingeniería
Samuel Guerrero Arcos
Estudiante de Ingeniería
ESP32
MQTT TLS
AWS EC2
Jetpack Compose
HC-020K